| 工程名称：响水疾控中心智能化工程清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、综合布线 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 产品符合： GB/T50312 YD/T1019、ISO/IEC11801 TIA-568.2-D 线规：23AWG 铜芯直径：0.57mm 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 支持带宽：250MHz 十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间串扰 护套： PVC 导体断裂伸长率：≥8% 安装最小弯曲半径（mm）：55 最大拉力（N）：≤110 工作温度-20～+60℃ 最大不平衡工作电容(线对与地)：73.2pF / 100m 介电强度：导体间DC，1min•1.0kv 无飞弧和击穿 最大电阻不平衡 ：5% 直流电阻（最大）：9.4Ω/100m 绝缘电阻：>5000MΩ•km（+20℃ DC100-500V） 特性阻抗：100±15Ω 时延差：≤45ns/100m 近端串音衰减（NEXT）典型在250MHz频点最小值：39.3（dB） 回波损耗（RL）典型在250MHz频点最小值：17.3（dB） ★所选布线品牌企业通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)以及IAF国际认可的职业健康安全体系ISO-45001认证证书 ★所选布线品牌企业符合UL444标准的UL证书。 ★所选产品具有信息产业第三方检测机构出具的质量检测报告。 ★以上认证和检测报告需提供加盖制造企业公章的复印件证明。 | 63600 | 米 |  |
| 2 | 50对大对数电缆 | 执行标准：YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA-568.2-D标准 芯线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线 挤塑成型、绞合每道工序均经过线火花实验，确保产品完整性和安全性； 导体：无氧纯铜、直径0.4或0.5m 可选用对数：10~100对 绝缘材质：高密度聚乙烯 外护套：聚氯乙烯 护套伸长率：≥150% 护套抗张强度≥13.5Mpa 最大拉力：400N 最小弯曲半径：10倍线缆外径 特征阻抗 (Ω)：100±15 直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 直流电阻不平衡 (%)max ：5.0 工作温度 -15~+60℃ | 2800 | 米 |  |
| 3 | 光缆 | 执行标准：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1 结构：紧套光纤由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用，光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力 护套：外护套可选择PVC、OFNR、OFNP等阻燃级别、颜色黄色 光纤等级：单模9/125μm（OS2、G.652D、B1.3） 光纤芯数：2-24芯 外部直径较小，弯曲性能好 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 抗拉强度 热老化处理前（最小值）：12.5MPa（聚氯乙烯） 断裂伸长率 热老化处理前（最小值）：150%（聚氯乙烯） 衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550 允许压扁力长期/短期：200/1000N 最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 使用温度：-20℃~+60℃ | 2420 | 米 |  |
| 4 | 尾纤 | 执行标准YD/T 926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA568.3-D 采用抗弯光纤； 多种连接器类型可选择，SC，LC，FC，ST，单多模光缆可选 按研磨方式PC，APC，UPC型 应用：全面优于10G /40G/100G/传输距离标准要求 测试：工厂预制和100%测试，避免通讯故障，减少验收工期 定制的长度，可以与网络设备端口匹配，确保布线整洁 护套：PVC，OFNR等 采用0.9mm外径的光纤制作 光学性能：插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥45 使用温度：-20℃~60℃ | 59 | 根 |  |
| 5 | 光纤跳线 | 产品符合：YD/T 926.3、ISO/IEC11801、TIA568.2-D 采用弯曲不敏感； 多种连接器类型可选择，SC，LC，FC，ST，单多模光缆可选 按研磨方式PC，APC，UPC型 应用：全面优于10G /40G/100G/传输距离标准要求 测试：工厂预制和100%测试，避免通讯故障，减少验收工期 定制的长度，可以与网络设备端口匹配，确保布线整洁 护套：PVC，OFNR等 光学性能：插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥45 使用温度：-20℃~60℃ | 59 | 对 |  |
| 6 | 网络跳线 | 执行标准：YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801 跳线导体为多股软线； 具有尾部透明护套保护，区别传统的高温注塑工艺，有效提高产品的传输性能； 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定； 三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； 水晶头簧片镀金50u； 支持250MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟； 接触电阻≤2.5mΩ； 绝缘电阻≥1000MΩ； 插头接插次数≥1000次。 工作温度 : -20°C ~ +70°C， 七种颜色可选 长度可根据客户需求定制 | 707 | 条 |  |
| 7 | 网络模块 | 执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA-568.2-D、IEC 60603-7-2 打线方式：180度 IDC插针技术：无焊锡直插式； IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 支持T568A和T568B两种线序色标 模块颜色：黑色 金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ” 支持250MHZ带宽 端接技术：RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性。 外壳材料：UL94V-0， PCB板：FR4 针脚材料：磷青铜，镀镍100μ”，镀雾锡2000μ” 插拔寿命：1000次以上 导线端接次数：≥200次 插拔力：插入力≤20N,拔出力≥20N 最小缘电阻：≥100（DC.500V） DC电流：1.5A 接触阻抗：20mΩ 使用温度：-10°C～60°C 相对湿度：10%～90% | 333 | 个 |  |
| 8 | 语音模块 | 产品描述符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准。 塑料材质：高档阻燃PC 外观颜色：塑料外壳 插座接触针：4针，磷青铜镀镍 100uInch，表面再镀金50uInch 插拔次数：不少于750次 IDC端接次数：不少于200次 相容线径：22~26AWG 应用范围：全面支持所有话音通讯系统。 | 99 | 个 |  |
| 9 | 网络配线架 | 执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA-568.2-D、IEC 60603-7-2 安装要求：可拆卸式模块化配线架，19英寸安装 安装高度：1U（24口）、2U（48口） 冷轧板厚度： 1.6mm 背面带有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落 打线方式：180度 IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ” 支持250MHz带宽 插拔次数：≥1000次 导线端接次数：≥200次 工作温度：-40°C～70°C ★所选产品具有信息产业第三方检测机构出具的质量检测报告，提供加盖制造企业公章的复印件证明。 | 80 | 个 |  |
| 10 | 光纤配线架 | 执行标准：YD/T926.3、YD/T778、ANSI/EIA568.2-D、ISO/IEC 11801 板材材质：1.2mm优质冷扎钢板 1U 固定式安装，兼容预端接及熔接布线方案； 壳体采用静电喷塑，外形美观 内配光缆固定装置，熔接盘 熔接盘采用叠加式结构，配置灵活 光缆光纤存储半径大于45mm 独特的可拆卸透明塑料标签条设计，便于管理 采用模块化光纤适配器接口，可同时安装LC/SC/ST/FC适配器， 并同时兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块。 | 16 | 个 |  |
| 11 | 水晶头 | 用高密度聚乙烯和金属屏蔽层，金针采用三叉簧片设计，传输性能更好，更稳定 拔插次数为1500次 六类采用两件套设计，使测试性能更高，压接跳线更简单方便。 4芯电话水晶头，超五类、六类、超六类非屏蔽与屏蔽水晶头可供选择 符合T568A和T568B线序 结构：两件式设计，8P8C 金片：三叉铜合金 塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S 工作环境温度：-10℃～+60℃ 可配置水晶头护套，不同颜色和规格可供选择。 | 16 | 盒 |  |
| 12 | 理线器 | 执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、GB/T 19520、IEC 60297-3 1U机架式安装，黑色烤漆； 板厚1.2mm，机械性能强； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； | 60 | 个 |  |
| 13 | 面板 | 执行标准：YD/T926.3、JB/T 8593、ANSI/TIA/EIA570、GB/T1245-1987 面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块； 面板颜色：象牙白 螺丝孔隐藏式设计，使外观更美观； 自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 外形尺寸：86 X 86 MM 可提供单口，双口，四口规格可选，可搭配任意模块 可安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽）信息模块 使用温度：-10°C～60°C | 161 | 个 |  |
| 14 | 面板 | 执行标准：YD/T926.3、JB/T 8593、ANSI/TIA/EIA570、GB/T1245-1987 面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块； 面板颜色：象牙白 螺丝孔隐藏式设计，使外观更美观； 自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 外形尺寸：86 X 86 MM 可提供单口，双口，四口规格可选，可搭配任意模块 可安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽）信息模块 使用温度：-10°C～60°C | 113 | 个 |  |
| 15 | 地插 | 支持网络、语音及多媒体应用 开启方式：掀盖式、内含86型安装面板、铜盖板具有线缆出线孔 插座种类: 支持三类、超五类、六类、超六类模块安装或其他多媒体接口（选配） 最大端口数：3位 金属面板材料:铜 材料及表而处理: 黄俐色 塑料面板材料: 阻燃PC塑料, 94-V2以 上 端子组件材料: PC 拔出力（N）:>65N 卡线力 N:>24.5N 外部尺寸（mm):120*120*3 底盒（长*宽*深）100X100X60 (mm) | 13 | 个 |  |
| 16 | 86底盒 | 国标83MM*83MM | 289 | 个 |  |
| 17 | 机柜 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 顶部LED门控照明（选配）、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保 带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG 高级旋把机柜门锁 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 主体颜色：黑色 高度、宽度、深度可选、多项配件可选 全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm | 16 | 个 |  |
| 18 | PDU | 220V/8位 | 16 | 个 |  |
| 19 | 布线配管 | JDG20 | 8400 | 米 |  |
| 20 | 布线配管 | PE 波纹管 | 2100 | 米 |  |
| 21 | 光纤熔接 | 光纤熔接费 | 1 | 批 |  |
| 22 | 桥架 | 热镀锌槽式桥架200*100 | 968.57 | 米 |  |
| 23 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 二、网络设备，网络安全 |  |
| 1 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。 | 65 | 台 |  |
| 2 | POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，提供主机照片证明，整机POE输出功率≥370W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。 | 16 | 台 |  |
| 3 | 面板AP | 1、★支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，为了安装方便，美观融入环境，要求设备和尺寸为标准86mmx86mm尺寸，提供官网截图； 2、整机接入速率≥1.775Gbps，整机空间流数≥4，其中5GHz空间流数≥2； 3、支持MU-MIMO特性，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 4、整机接口≤1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口，设备不提供有线下行口。 5、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 6、★当无线接入用户数为300个终端时，总流量600Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 7、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 8、要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 2 | 台 |  |
| 4 | 吸顶AP | 1、★支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持壁挂、吸顶、86盒安装方式,提供官网截图； 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G,提供官网截图。 3、支持MU-MIMO特性，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 4、接口设计提供≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 6、5GHz 射频Wi-Fi6单用户性能HE80、2流终端，性能测试≥950Mbps，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 7、★多用户性能（测试仪模拟），每终端至少2Mbps吞吐量，整机可支持≥300终端同时并发，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 8、2.4GHz 射频Wi-Fi6单用户性能HE40、2流终端、性能测试≥450Mbps，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 9、★整机接入用户规格1024，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 | 138 | 台 |  |
| 5 | 千兆光模块 | SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) | 154 | 个 |  |
| 6 | 万兆光模块 | SFP+万兆单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |  |
| 7 | 内网核心交换机 | 1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K； 4、★端口扩展单槽位最大可支持24个40G光接口，单槽位最大可支持4个100G光接口（提供官方网站订购信息截图证明）； 5、支持EPON OLT接口扩展（提供官方网站订购信息截图证明）； 6、支持并实配VXLAN网关功能； 7、★支持并实配MACsec硬件加密功能，提供上述功能第三方检测机构测试报告复印件，检测机构须通过CMA和CNAS认证（提供认证证书复印件证明）。 8、提供设备工信部入网许可证书、RoHS测试认证证书； 9、单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供24端口千兆以太网电接口+24端口千兆以太网光接口+8端口万兆以太网光接口 | 1 | 台 |  |
| 8 | 外网核心交换机 | 1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K； 4、★端口扩展单槽位最大可支持24个40G光接口，单槽位最大可支持4个100G光接口（提供官方网站订购信息截图证明）； 5、支持EPON OLT接口扩展（提供官方网站订购信息截图证明）； 6、支持并实配VXLAN网关功能； 7、★支持并实配MACsec硬件加密功能，提供上述功能第三方检测机构测试报告复印件，检测机构须通过CMA和CNAS认证（提供认证证书复印件证明）。 8、提供设备工信部入网许可证书、RoHS测试认证证书； 9、单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供24端口千兆以太网电接口+24端口千兆以太网光接口+8端口万兆以太网光接口 | 1 | 台 |  |
| 9 | 设备网核心交换机 | 1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K； 4、支持独立安全业务插卡FW、IPS、上网行为管理、负载均衡插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中，非NGFW扩展功能或外置硬件设备支持 5、端口扩展单槽位最大可支持24个40G光接口，单槽位最大可支持4个100G光接口 6、支持EPON OLT接口扩展 7、支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为9台逻辑设备；支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化 8、支持并实配VXLAN网关功能； 10、单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供24端口千兆以太网电接口+24端口千兆以太网光接口+8端口万兆以太网光接口 | 1 | 台 |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥730Gbps，包转发率≥250Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网光口+4个万兆以太网光口； 2、★扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2（提供官方网站订购信息截图证明）； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、★支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供官方网站订购信息截图证明）； 6、支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明）； 7、支持并实配VXLAN网关功能，提供权威第三方测试报告证明； 8、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥730Gbps，包转发率≥210Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、★扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2（提供官方网站截图证明）； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、★支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供官网截图或权威第三方测试报告证明）； 6、支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明）； 7、支持并实配VXLAN网关功能，提供权威第三方测试报告证明； 8、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电话交换机 | 程控电话交换机24进104出 | 1 | 台 |  |
| 13 | 无线控制器 | 1、集中转发性能≥10Gbps，支持常规AP最大数量≥384个，提供≥16个千兆电口（GE）+8个千兆光口（SFP）+2个万兆光口（SFP+）； 2、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 3、★支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 4、支持802.11k/v/r等快速漫游协议，支持WIPS； 5、支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作； 6、支持BYOD特性，能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 7、★支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 8、要求提供所投设备进网许可证，要求提供国家强制性产品认证证书； 9、与核心交换机同一品牌，管理AP数量不低于此次招标数量。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 防火墙 | 1.基本要求：1U，6个10/100M/1000M自适应千兆电接口，吞吐量4Gbps，并发连接数180万；VPN隧道数2000个；支持扩展IPS入侵防御及AV防病毒功能。3年硬件质保。 其他要求： ★2.要求下一代防火墙产品入选“江苏省符合网络安全等级保护二级以上标准（非涉密重要信息系统）网络安全产品与服务推荐目录2017版”（提供证明材料，加盖原厂公章）； 3.包含3年软、硬件免费升级以及保修服务； ★4.支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的5.CPU、内存、接口等资源；（提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图，加盖原厂公章） 5.每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等； 6.★支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题；（提供截图，加盖原厂公章） 7.URL分类库规模不少于2000万条； 8.支持IPv4和IPv6对Web业务实现应用层安全防护； ★9.支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护；（提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面截图，加盖原厂公章） 10.支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN； ★11.可将防火墙、NAT、系统和安全等日志一键上报至云端；（提供相关界面截图，加盖原厂公章） ★12.制造商为国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位和网络安全应急服务支撑单位（国家级）；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） 13.销售许可证：产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且认证等级为增强级；（提供证书复印件，加盖原厂公章） ★14.型号证书：产品具有中国网络安全审查技术与认证中心CCRC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，且认证等级为增强级；（提供证书复印件，加盖原厂公章） ★15.为确保漏洞等安全威胁的及时发现和及时处置能力，要求制造商为CWASP应用安全联盟成员（web安全方向）以及微软MAPP计划成员；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） ★16.制造商获得中国信息安全测评中心的“安全工程类”三级以及CMMI5级认证；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） | 1 | 台 |  |
| 15 | 上网行为管理 | 基本要求：1U，6个千兆自适应电口，最大在线用户数1000人；配置VPN模块、链路负载模块；包含3年特征库升级许可；配置无线AP管理功能以及32个无线AP的管理授权。 其他要求： ★2.要求上网行为管理产品入选“江苏省符合网络安全等级保护二级以上标准（非涉密重要信息系统）网络安全产品与服务推荐目录2017版”；（提供证明材料，加盖原厂公章） 3.支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义； ★4.支持配置无线蜂窝蜂窝，在主线路出现问题时，自动切换到4G网络，保障网络正常运行；（提供截图，加盖原厂公章） 5.支持HTTPS解密功能，支持页面及命令行配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等。支持针对HTTPS网站、HTTPS搜索记录、HTTPS邮箱等内容进行审计；HTTPS邮箱支持审计主题、内容、附件等； 6.支持二维码认证，终端可以通过管理员扫描二维码授权方式上网； ★7.支持弱密码扫描功能，即时了解网内主机是否存在弱口令，内置弱口令库，并可自定义字典库；（提供截图，加盖原厂公章） 8.系统支持软件补丁升级，以及热补丁技术； ★9.内网资产监控，可对终端风险级别、操作系统、浏览器类型、应用、杀毒软件等方面进行监控；（提供截图，加盖原厂公章） 10.提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并可在WEB界面显示检测结果；支持实时和周期性对所有安全策略进行分析； ★11.制造商获得通信业CACE颁发的“安全设计与集成资质认证”二级（最高级）认证以及“应急响应资质认证”二级（最高级）认证；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） ★12.制造商获得中国信息安全测评中心的“安全工程类”三级以及CMMI5级认证；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） ★13.为确保漏洞等安全威胁的及时发现和及时处置能力，要求制造商为CWASP应用安全联盟成员（web安全方向）以及微软MAPP计划成员；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） | 1 | 台 |  |
| 16 | 终端安全管理软件 | 1.基本要求：网络版，含控制台和150个PC终端授权。 其他要求： 2.产品具备自主研发的人工智能启发式引擎，误报率低于万分之二； 3.能够对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，支持的加壳种类不少于100种； ★4.支持IP自动分组，设置IP自动分组规则后，IP段内的未分组终端将自动分组（提供截图，加盖厂商公章）； 5.具备基于多步行为判断的主动防御技术，能够根据样本一系列的行为特征来进行综合的风险判定； 6.能够监控和清除病毒、木马、恶意程序、广告/捆绑等； ★7.具备病毒文件审计追踪能力，即威胁溯源，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失（提供截图，加盖厂商公章）； 8.杀毒软件须提供宏病毒专杀引擎，可以解析office所有常用版本的文档，处理被感染的文档，将恶意代码清除而保留正常文档；清除操作的粒度可以到清除excel公式、宏脚本中某个函数等。并且具备宏病毒动态检测能力，对免杀宏病毒也能够有效清除； ★9.针对防御勒索软件攻击，提供全方位一体化解决方案。可以实现开启与关闭：文件保险箱、数据备份、文件诱捕能力（提供截图，加盖厂商公章）； 10.定时备份等文档保护功能确保文档安全，并能对部分勒索病毒加密的文件进行解密； ★11.产品具备多引擎查杀能力，且引擎可配置（提供截图，加盖厂商公章）； 12.具备开发定制专杀工具的能力，针对企业网络内已爆发的高危病毒，一般查杀手段下无法彻底的情况，可为用户定制开发专杀工具； 13.具备边界防护能力，对网页访问、浏览器下载、U盘拷贝等系统入口实时监控，拦截危险文件的落地； ★14.产品具备国家计算机病毒防治产品检验中心颁发的增强级证书(提供证书或证明材料，加盖厂商公章)； ★15.为确保漏洞等安全威胁的及时发现和及时处置能力，要求制造商为CWASP应用安全联盟成员（web安全方向）以及微软MAPP计划成员（提供证书或证明材料，加盖原厂公章）； ★16.制造商为国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位和网络安全应急服务支撑单位（国家级）；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） ★17.制造商获得中国信息安全测评中心的“安全工程类”三级以及CMMI5级认证；（提供证书或证明材料，加盖原厂公章） | 150 | 个 |  |
| 17 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 三、叫号系统 |  |
| 1 | 全无线排队取号主机 | 液晶显示：19寸A规液晶显示屏，分辨率1024*1280，比例4：3 触 摸 屏：19寸电容触摸，高透光，高精准 电脑主机：I3处理器/2G内存/32G固态 打印机头：专用80mm热敏打印机，噪音低，打印速度快，自动切纸。 语音系统：内置音箱和功放，也可以外接音箱 产品尺寸：1430L×510W×300H（mm） 通讯能力：2000平方以内 通讯方式：433全无线收发通讯，内置双天线 供电方式：220V独立供电 自动读取业务系统提供的标准数据接口， 可通过排队取号机上选择办理事项，自动打印带有排队号的排队小票 | 2 | 台 |  |
| 2 | 43寸液晶综合显示屏 | 基本功能：支持影音，图片，文本内容 支持多媒体素材的任意组合播放，分屏分区播放; 支持与排队系统的对接与排队叫号信息的显示，支持集中屏和窗口屏两种显示方式。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 21.5寸液晶综合显示屏 | 基本功能：支持影音，图片，文本内容 支持多媒体素材的任意组合播放，分屏分区播放; 支持与排队系统的对接与排队叫号信息的显示，支持集中屏和窗口屏两种显示方式。 | 16 | 台 |  |
| 4 | 云智能呼叫器 | 多语言设置 支持中英文切换 按键效果设置 支持四种触摸按键响应效果，根据使用者体验切换： ²无效果 仅蜂鸣器效果 仅振动效果 蜂鸣器加振动效果 通讯方式设置 ²支持Http、Https通讯，即无加密协议）和加密安全传输协议 网络设置 多种方式配置WIFI网络 一键智能配网 手动输入配网 背光调节 支持背光亮度调节，根据使用者习惯调节亮度 排队号延后位数设置 可设置延后位数1~99，根据实际情况设置合适值 窗口号设置 可设置对应窗口号1~255，根据实际窗口设置 | 16 | 台 |  |
| 5 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 四、机房工程 |  |
| 一、UPS供配电系统 |  |
| 1 | 基础设施一体柜 | 柜内可集成UPS、机架式精密空调、IT配电模块、空调配电模块和动力环境监控系统，含控制器、PAD、烟感，支持单路380V供电。 智能供电链路识别，监测所有支路。 主要技术参数要求 1）额定工作电压：380V/400V/415V。 2）IT等级：IP20。 3）出线方式： 上进上出、下进下出。 4）防雷等级：C级。 5）模块整体深度：≤1350mm。 6）★综合柜满足CE、CB认证，提供证明文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS | 技术参数：20KVA/18KW，功率因数0.9 安装要求：机架式安装方式，安装于配电制冷一体柜内，安装高度≤3U。 主要技术参数要求 1）输入电压范围：三相：138-485V 2）输入频率范围：40-70(Hz) 3）系统效率≥95% 4）防雷：自带5KA防雷 5）智能电池管理,蓄电组数量可以调(32-40节)； 6）★UPS满足CE、CB、能源之星认证，提供证明文件 | 1 | 台 |  |
| 3 | 蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 100Ah, 12V单体, UPS专用电池 | 32 | 只 |  |
| 4 | 电池柜 | 32节柜电池架含电池开关 | 1 | 台 |  |
| 5 | 动力电缆 | RVV-3*6mm2-配套接线端子及辅材 | 130 | 米 |  |
| 6 | 动力电缆 | RVV-3*0.75mm2-配套接线端子及辅材 | 80 | 米 |  |
| 7 | 电池电缆 | RVV-16mm2-配套接线端子及辅材 | 45 | 米 |  |
| 二、机柜及冷通道 |  |
| 1 | 标准机柜 | 数据中心服务器机柜-600mm-1350mm-2000mm 1、机柜符合IEC 60297-1标准，前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。 2、机柜非承重部件板厚应不小于1.0mm，承重部件板厚应不小于1.5mm。高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，满足RoHS要求，内部材料防火性能符合UL标准。 3、前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，有弹开前门、开关状态检测 4、★≥1800Kg，提供同系列机柜第三方权威机构测试报告 | 5 | 台 |  |
| 2 | 全高PDU | 配电排-基本型-输出国标20*10A+4*16A-全高竖装-无工业连接器-免安装板 | 10 | 个 |  |
| 3 | 线槽 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs | 3 | 个 |  |
| 4 | 线槽端板 | 线槽端板-310mm-165mm | 1 | 个 |  |
| 三、数据中心智能管理系统 |  |
| 1 | 数据采集器 | 主要技术参数要求 1）系统内存：512M 2）固态硬盘：2GB+128MB存储空间 3）FE扩展：支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率。 4）AI/DI扩展：支持6路AI/DI接口 5）USB：支持通用USB接口 | 1 | 台 |  |
| 2 | 水浸传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 1 | 台 |  |
| 3 | 温度传感 | 传感器-NTC温度传感器--20-70degC-+/-1degC(25degC) | 12 | 个 |  |
| 四、精密空调系统 |  |
| 1 | 精密空调室内机 | 精密空调室内机-风冷-单冷-总冷量12.5kW。 主要技术参数要求 1）风量(m3/h) ≥2600 2）压缩机类型： 高效直流变频压缩机 3）室内风机类型：EC风机。 4）走管方式： 支持上下走管 5）排水方式：支持上下排水 6）制冷剂：R410 7）送风方式：水平送风 8）安装要求：内机支持机架式安装方式，安装于配电制冷一体柜内，安装高度要求≤11U。 9）★空调满足CE、CCC认证，提供证明文件。 10）★制冷量≥11.9KW，能效比EER≥3（室外35℃，室内回风温度37.8℃，相对湿度20%），提供第三方权威机构检验报告关键页 11）制冷量调节范围：20%~100%。 12）★可以实现显冷量≤2KW及94%以上室内高湿度的情况下的稳定轻载除湿功能，除湿量不小于3kg/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供第三方权威机构检验报告关键页证明 | 2 | 台 |  |
| 2 | 精密空调室外机 | 风冷-室外机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 空调柜内组件 | 空调下走管柜内组件 ,工厂化预定制，避免空调安装过程焊接造成空调部件灼伤。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 精密空调配件安装辅材 | 水管弯头、排水管、连接软管等 | 2 | 套 |  |
| 5 | 冷媒管路 | 铜管组件-空调(气管)、空调（液管)*40m-含保温 | 2 | 套 |  |
| 五、消防系统 |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 工作温度范围：0℃～50℃ 最大充装密度：1120kg/m3 贮存压力：2.5MPa（20℃时） 喷射时间：≤10s 最大工作压力：4.2MPa（50℃时） 设计灭火浓度：8%～%10% 启动电源：DC24V，≦1.6A | 1 | 套 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 纯度/%(m/m) ≥99.6% 酸度/%(m/m) ≤1*10-4 水份/%(m/m) ≤10*10-4 蒸发残留物/%(m/m) ≤0.01 悬浮物或沉淀物 | 112 | 公斤 |  |
| 3 | 泄压口 | 国标 | 1 | 台 |  |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 线制：无极性二总线 工作电压：总线15V～28V（脉冲电压） 总线静态电流： ≤0.4mA 总线报警电流：≤0.9mA 编码方式: 电子编码 编码范围: 1～242（单回路） 指示灯: 单红色，报警常亮，监视闪亮 工作环境: 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 外形尺寸: 直径：100.0mm 高：50mm（含底座） | 2 | 套 |  |
| 5 | 点型光电感温探测器 | 工作电压: 15V～28V 脉冲电压 工作电流: 总线静态电流≤0.35mA 总线报警电流≤0.55mA 编码方式: 电子编码 线制: 无极性二总线 工作环境: 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 外形尺寸: 直径：100.0mm 高：49mm（含底座） | 4 | 套 |  |
| 6 | 火灾声光警报器 | 工作电压： 总线电压：15V～28V 脉冲电压;电源电压：DC20V～28V 线制： 无极性二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性二线连接 工作电流：总线监视电流≤0.6mA、 总线启动电流≤3mA、电源监视电流≤2mA、 电源启动电流≤50mA 变调周期: 3.0s～4.5s 闪光频率: 1.0Hz～1.6Hz 声压级: 75dB～100dB [正前方 3m 水平处（A 计权）] 工作环境: 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 外形尺寸: 149.0mm×96.0mm×55.0mm | 2 | 只 |  |
| 7 | 放气指示灯 | 工作电压:总线电压：15～28V（脉冲电压）； 联动电压：DC24V(20V～28V) 线制:四线制，与气体灭火控制器的总线及联动电源分别二线无极性连接 工作电流: 总线监视电流≤0.5mA 总线启动电流≤1.0mA 联动监视电流: ≤1.0mA 联动启动电流: ≤16mA 编码方式: 电子编码方式，占用一个总线编码地址 工作环境: 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 | 1 | 只 |  |
| 8 | 紧急启停按扭 | 工作电压： 15V～28V 脉冲电压 工作电流： 总线监视电流≤3mA 总线报警电流≤6mA 编码方式： 电子编码 启动方式： 按下“紧急启动”按键 1 秒钟 停止方式： 按下“紧急停止”按键 2 秒钟 线 制： 无极性二总线 启动零件型式： 可重复使用型启动按片 工作环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 外形尺寸： 170.0mm×154.0mm×55.0mm 转换模式方式: 人工按下“转换键”按键 2 秒钟 | 1 | 只 |  |
| 9 | 输入模块 | 工作电压: 总线 15V～28V 脉冲电压 工作电流: 总线监视电流≤0.55mA 总线动作电流≤5.0 mA 线 制: 与控制器采用无极性二总线连接 工作环境: 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 外形尺寸: 87.0mm×87.0mm×37.0mm 指示灯状态:正常监视状态：绿色巡检灯周期性地闪亮、 动作状态：红色动作灯常亮，绿色巡检灯常亮 | 1 | 只 |  |
| 10 | 气体灭火控制盘 | 主电电源： 交流 187V～242V 备用电池： 12V/12Ah 两节 液晶屏规格： 液晶屏 128×64 容 量： 最大容量 4 个气体灭火分区，每区最大 128 地址点 温 度： 0℃～+40℃ 相对湿度： ≤95%，不凝露 外形尺寸： 410.0mm×135.0mm×500.0mm | 1 | 套 |  |
| 六、其他 |  |
| 1 | 设备底座 | 定制 | 7 | 个 |  |
| 2 | 双人位操作台 | 宽：1200MM,高750+150MM,深900MM | 1 | 套 |  |
| 3 | 附材 | 安装辅材、线管、开关等其他材料 | 1 | 项 |  |
| 4 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 五、安防监控 |  |
| 一、监控工程 |  |
| 1 | 红外网络枪式摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ★同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★红外灯关闭:彩色:≤0.00021x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 58 | 个 |  |
| 2 | 红外网络半球摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 107 | 个 |  |
| 3 | 全景球机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景400万细节400万； 最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景白光：30m细节150m（红外）； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-115mm； 光学变倍：细节：24倍； ★智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★独立态和联动态功能检验：当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★对射监控功能检验：样机支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可视域功能：支持； 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：2进1出； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 | 1 | 个 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 15 | 对 |  |
| 5 | 室外立杆 | 室外球机 枪机立杆 含支架 | 15 | 根 |  |
| 6 | 设备箱 | 室外监控供电箱 | 15 | 套 |  |
| 7 | 5位插排 | 新国标电源插座插排，五位5孔 无线 | 15 | 个 |  |
| 8 | 防雷器 | 百兆电源网络二合一防雷器(220VAC) | 15 | 个 |  |
| 9 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。 | 17 | 台 |  |
| 10 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。 | 4 | 台 |  |
| 11 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥730Gbps，包转发率≥210Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、★扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2（提供官方网站截图证明）； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、★支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供官网截图或权威第三方测试报告证明）； 6、支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明）； 7、支持并实配VXLAN网关功能，提供权威第三方测试报告证明； 8、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 网络存储服务器 | 操作系统：嵌入式LINUX系统； 主处理器：64位高性能多核处理器； 控制器：单控制器； ★设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 硬盘个数：支持36块企业级硬盘； 硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘； 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 | 1 | 台 |  |
| 13 | 硬盘 | 8000G；7200RPM；256MB；SATA | 34 | 块 |  |
| 14 | 综合监控管理平台 | 4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、16个SATA 3.0接口、1个eSATA接口 支持多核CPU，主频支持3.4GHZ 内存标配16GB，支持最大扩展32B内存" 前面板带7寸液晶屏，可展示平台配置界面 最大可接入16块SATA3.0类型硬盘，单硬盘容量支持1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可内置以及外接SSD固态硬盘,内置SSD标配128G，最大支持5个IPSAN网盘，200T存储 支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64共11种分割选择 支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种画面分目再分割模式选择，支持再分割子画面拖移 支持用户锁定云台 支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率、方向 支持在日历中用颜色或者其他标记来显示有录像的日期 支持回放上墙 支持人脸录像搜索与回放 支持批量下载 支持谷歌地图，百度，光栅地图，天地图，高德地图，PGIS 支持用户角色权限配置：设备权限、控制权限、管理员菜单权限、操作员菜单操作权限 支持实时统计客流量数据 支持客流统计数据导出 支持查询客流热度图 支持导出客流热度图 具有人脸检测功能; 具有人脸识别功能 具有周界报警功能 最大支持对前端摄像机图片流进行人脸检测与识别20张/s,支持同时对接入的6路前端摄像机进行人脸检测与识别; 支持预览智能面板显示性别、年龄、眼镜、表情、人脸特征属性 支持人脸库与抓拍设备进行绑定下发的功能 支持人穿越警戒线周界报警 支持机动车穿越警戒线周界报警 支持远程开关门 支持人员管理 支持多种方式组合开门(卡、指纹、密码，人脸) 支持防反潜功能 支持标签管理，以及标签内图像、录像、实时视频的关联管理, 支持联动视频小窗口画面的手动追踪和自动追踪 ★以上参数提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章 | 1 | 个 |  |
| 15 | 解码器 | ★具有3个RS-232接口(2个RJ45、一个DB9)、2个USB接口、1个标准的RS-485接口;视频输入接口为2个HDMI 1.4接口和2个DVI-I接口，HDMI接口支持转接DVI输入;DVI-I接口支持转接HDMI、VGA输入;视频输出接口为6个HDMI 1.4接口，支持HDMI转接DVI、VGA、BNC视频输出;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像;延时250ms以下;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持4路本地视频信号同时输入（支持的分辨率包括3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600），其中包含2路HDMI接口视频输入和2路DVI-I（包括DVI-D和VGA）接口视频输入;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持通过超高分数据采集可视化软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱，美观大方 | 1 | 个 |  |
| 16 | 46寸拼接屏 | 产品尺寸：46寸 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 6 | 块 |  |
| 17 | 网络键盘 | 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 ★具有电源、2个RJ45、RS485、RS422、4个USB、4个HDMI接口、1个静音按键、2今音量调节按键；具有1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、4路报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★10.2英寸触摸屏，分辨率为1280×800，具有3个触控按钮（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★具有4路HDMI输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★单机可解码4路分辨率为4000×3000、4路分辨率为3840×2160或16路分辨率为1920×1080的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持管理设备数量≥30000（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）" 支持最大2万路设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 USB2.0和USB3.0各2个 4路报警输入，高低电平可调 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控" | 1 | 台 |  |
| 18 | 施工辅料 | 网线、电源线、跳线、配管、熔纤、枪机支架等 | 1 | 批 |  |
| 19 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 二、车行道闸（两套） |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 钣金材质 高强度冷轧板，箱体厚1.2mm,立柱厚1.5mm 外表工艺 喷粉 工作环境温度 -25℃~65℃ 相对湿度 10%～90%，无结露 箱体防水等级 IP54 电源电压 AC 220V 50Hz 箱体规格 L340*W200*H1600（mm） 显示屏类型 LED红绿双色四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A 语音 可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 通讯方式 TCP/IP 外置补光灯 AC 220V 50Hz 功率11W 发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明） 适应温度-30°C~+70°C 配套LPR-IPC303系列摄像机基本参数 图像传感器 300W 1/2.7 吋 CMOS 镜头 定焦镜头6mm 宽动态范围 ＞120dB 车牌防伪 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 相辅相机 同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 视频压缩标准 H.264/H.265/MJPEG; 视频分辨率 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 压缩输出码率 512Kbps~5000Kbps 帧率 1～25帧,默认25帧（默认1280*720） 识别像素大小 50～500pixel SD卡（TF卡） 默认出货不带SD卡（TF卡），客户可自行根据需要加入 车辆捕获率 ≥99.9% 准确率 ≥99.8%（典型车牌） 单车牌识别时间 ≤150ms 适应车速范围 0～40km/h 识别角度 俯视角度≤70°,侧视角度≤50° 触发方式类型 地感线圈触发、视频流触发、混合触发，标准产品以视频触发为主 算法 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（另行评估）等 支持软件 ZKTecoParking（2.7.2.7 和102.4及以上版本） | 4 | 台 |  |
| 2 | 雷达 | RS-485接口：1个； 供电方式：170Vac～264Vac； 防护等级：IP66 | 4 | 个 |  |
| 3 | 车型道闸 伸缩杆 | 电源适应性 输入电压AC 220V±20% ，50/60Hz 额定功率 100W 最大功率 120W 遥控距离 空旷地带≤30米 遥控频率 433MHZ，学习码 箱体材质 冷钆钢板 闸杆材质 铝型材 工作环境温度 -25度至+75度 工作环境湿度 90%RH以下(无结露) 防护等级 IP54 外壳尺寸(W*D*H) 1010*350*280（单位mm） 包装尺寸(W*D*H) 1100*375*430（单位mm） 机箱净重 45KG 机箱毛重 47KG 闸杆类型 伸缩杆直杆，杆长L≤4.5米，颜色为红白相间，起落速度3秒 伸缩杆直杆，杆长4.5米-6米，颜色为红白相间，起落速度6秒 二栏杆杆长 L≤5米，颜色为红白相间，起落速度6秒 基本功能 1.开关闸角度 90°±2° 2.具备标准开关量输入的开、关、停接口 3.防砸车功能:具备地感检测器接入、红外对射、压力波、数字检查功能，防止砸车 4.控制器超时保护：当闸机运行异常而超出起落杆时间时，闸机自动停止运行 5.可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸起落，满足不同现场应用需求 | 4 | 台 |  |
| 4 | 出入口管理终端 | 台式电脑整机（I5-10400F/16G/1T+256G） | 2 | 套 |  |
| 5 | 施工辅料 | 施工各类辅料 | 2 | 批 |  |
| 6 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 2 | 项 |  |
| 三、人行道闸 |  |
| 1 | 摆闸 | 电源电压 AC220±10% V、50HZ 驱动电机 直流电机 24V/40W 工作环境温度 -15 度 - 60 度 相对湿度 相对湿度≤90%、不凝露 输入接口 12V 电平信号或脉宽＞100ms 通信接口 RS232 通讯，继电器开闸信号 通道宽 1050MM 单台摆臂标准露出 500mm 最大 900mm 通行速度 30 人/分钟（常开模式）、20 人/分钟（常闭模式） 闸门开、关时间 摆闸0.4－0.8秒 | 1 | 对 |  |
| 2 | 人脸机 | 用户数 10000人 卡容量 10000枚 面部容量 10000张 记录容量 10万条 显示屏 5寸TP彩屏 通讯方式 TCP/IP、选配WIFI 基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%RH～80%RH 电源规格 DC12V 3A 尺寸 203*92*21.5mm | 2 | 台 |  |
| 3 | 闸机支架 | SUS304 激光成品 焊接成品 | 2 | 个 |  |
| 4 | 发卡器 | 频段 13.56MHz 支持卡片 S50/S70、 Ntag213 /Ntag216、Ultrlight C、FM1204/FM1208 供电电源 DC5V USB口供电 工作电流 ≦50mA 有效距离 0--6cm （依据卡尺寸和使用环境） 读卡时间 ＜100ms（有效距离内操作） 读卡速度 0.2S 读卡间距 0.5S 通讯接口 USB 工作温度 -10℃ ~ +60℃ 存储温度 -20℃ ~ +70℃ 工作湿度 ≦ 90% 产品尺寸 110mm*80mm*26mm（公差±3mm） 状态指示 蜂鸣器和灯，读卡成功，滴声提示，闪绿灯 输出格式 可通过软件设置 应用范围 资料录入、信息查询、网吧登记、图书借阅、会议签到、出入控制等领域。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 卡片 | 刷卡卡片 | 20 | 张 |  |
| 6 | 施工辅料 | 施工各类辅料 | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 四、门禁系统 |  |
| 1 | 电磁锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 24 | 个 |  |
| 2 | 开关按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 11 | 个 |  |
| 3 | 刷卡器 | 采用PC+ABS材质，适用于室内场景； 使用128*32点阵式液晶黑白显示屏； 支持刷卡、密码等多种认证方式； 适配平台：SmartPss、H8900 适用于园区、写字楼、工厂等场所 | 11 | 个 |  |
| 4 | 发卡器 | 发卡距离：3cm～5cm； 读卡频率：13.56MHz； 主处理器：高性能嵌入式处理器； 供电方式：DC 5V 0.5A； 发卡类型：支持IC卡(Mifare卡)的发卡； 产品款式：发卡器； 外壳材料：PC+ABS | 1 | 个 |  |
| 5 | IC卡 | 白色，表面光滑 55*85*1mm | 100 | 张 |  |
| 6 | 施工辅料 | 网线，水晶头、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 四、电子巡更系统 |  |
| 1 | 巡更棒 | 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应 距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能金属外壳，防水、防振和防低温设计LED强光手电功能，满足夜间使用需求读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电；防护等级：IP55工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 3 | 个 |  |
| 2 | 巡更点 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；明装 | 38 | 个 |  |
| 3 | 出入口管理终端 | 台式电脑整机（I5-10400F/16G/1T+256G） | 1 | 套 |  |
| 4 | 施工辅料 | 线材、配管等 | 1 | 批 |  |
| 5 | 安装费 | 安装、调试、运输、维保 | 1 | 项 |  |
| 六、信息发布 |  |
| 1 | 管理主机 | 技术参数 1.GPU：集成显示CPU最新的图形处理核心 2.处理器：XeonE3-1231V3（四核/八线程/CPU主频3.4GHz）处理器 3.系统内存：8G ECC DDR3 1600，支持扩展至32G 4.BIOS：128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS 5.板载LAN：2个10/100/1000M bps网口 支持端口聚合 6.远程控制：1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口；支持虚拟媒体和KVM 7.IDE控制器：4xSATAⅢ（支持热拔插） 8.RAID：支持RAID 0, 1, 5, 10 9.I/O接口：前置2xUSB2.0、后置2xUSB2.0、2xUSB3.0、1x串口；1xVGA、1x远程管理口 10.硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 11.支持硬盘：2T（3.5寸）机械企业级硬盘 12.箱盘位数：4个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便 13.硬盘热插拔：支持硬盘热插拔 14.电源功率：250W 15.工作电压：AC 100-240V, 50/60Hz 16.平均无故障时间：50000/H（MTBF） 17.工作温度：-10℃~60℃ 18.相对湿度：5%-90%，非凝结 | 1 | 台 |  |
| 2 | 信息发布平台管理软件 | 1.支持对信息发布终端设备管理，自定义设备名称；支持在网设备自动扫描。可添加设备群组，便于管理。 2.支持远程管理设备重启、亮屏、息屏操作，支持设备音量调节、亮度调节、支持远程抓屏功能。 3.支持素材上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb/KH.123404视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式。 4.支持素材一键预览、素材快速定位搜索、素材上传至共享区、素材详情查看 5.提供内嵌H5编辑器，提供50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。 6.支持主流元件的导入和编辑：文字元件、图片元件、视频元件、天气元件、跑马灯、PDF预览。 7.支持节目一键预览、节目保存至共享区、节目详情查看。 8.支持web端将节目链接分享至移动端，支持移动端将节目分享至微信、QQ、钉钉等第三方软件。 9.支持按时播放、空闲播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、缓存播放多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。 10.支持节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人。 11.具有信息跟踪管理功能，可查看总内存剩余内存状态、总存储状态可用存储状态，并且可导出告警日志，便于维护管理。 12.支持操作日志查看，日志筛选，方便维修查看。 13.管理员可以创建多个角色，并且给角色分配对应的权限，支持角色复制功能。 14.支持定时任务功能，可定时执行多种动作：开关机、重启、息屏、亮屏，支持发布定时任务到多台设备。 15.支持以图表方式展示磁盘占用率、内存使用率、服务器CPU使用率；支持在线设备统计、离线设备统计、报警设备统计、图片类素材统计、视频类素材统计等数据统计功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 信息发布终端 | ★1.基于安卓系统，智能壁挂终端，支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息等，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色等。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 2.显示屏：32英寸、分辨率：1920*1080，电容触摸屏。 3.CPU：RK3288 四核1.8GHz、CPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 、内存：2G、存储器：16G。 4.支持红外遥控，标准USB2.0*2/TF卡/RJ45（支持千兆网络）/HDMI/3.5耳机座/3.5DC座。 | 12 | 台 |  |
| 4 | 信息发布采编管理服务软件 | 软件内嵌于信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收发布信息功能，并且支持展示多媒体信息功能。 | 12 | 套 |  |
| 5 | 信息发布终端 | 1.集显示、触控、音响、PC系统一体化设计 2.液晶屏尺寸：55英寸 3.分辨率：1080*1920 4.触摸速度小于5ms；采用多点红外触摸屏，完美支持10点触摸，支持手写及多点手势 5.处理器：RK3288四核Cortex-A17 6.内存：2G 7.硬盘：16G 8.接口：USB*2、HDMI*1、RJ45*1、音频/耳机*1 | 2 | 台 |  |
| 6 | 信息发布采编管理服务软件 | 软件内嵌于信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收发布信息功能，并且支持展示多媒体信息功能。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 辅材 | 网线，水晶头、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 8 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 七、广播系统 |  |
| 一、主机房设备 |  |
| 1 | IP网络控制主机 | ★1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。提供中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、ROHS认证证书、CE明细、节能证书 2.15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 4.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 5.自带4路USB接口（4组通用串行总线），6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 6.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 7.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 8.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 9.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 10.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 技术参数 1.操控方式：1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 2.标准接口：2 x PS/2接口；6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；4 xUSB口 3.软件操作平台：windows server 2008 | 1 | 套 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期KH.123404。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； | 1 | 台 |  |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 1 | 台 |  |
| 5 | CD播放器 | 1、微电脑控制，轻触式按键操作； 2、吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5、自动播放控制，全数码伺服； 6、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 7、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8、内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 1 | 台 |  |
| 6 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 调谐器 | 1、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 2、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 3、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 4、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 5、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 6、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 7、可通过面板按键或红外遥控器控制操作； | 1 | 台 |  |
| 8 | 收音机控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 话筒 | 1、阻抗：200Ω； 2、灵敏度：-45dB； 3、频率响应：40-16KHz ； 4、换能方式：驻极体 5、前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6、钟声提示：带钟声提示功能 7、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） | 1 | 只 |  |
| 10 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 | 1 | 台 |  |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 | 1 | 套 |  |
| 12 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 8.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 9.输出功率：2×20W（MAX） 10.谐波失真：≤1% 11.信噪比：>65dB | 1 | 台 |  |
| 13 | IP有源音箱扩声软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 采集器 | ★1.产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）；标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 | 1 | 台 |  |
| 15 | 消防语音系统软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 电源管理器 | 1、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 3、16路电源插座依次间隔1秒打开； 4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 1 | 台 |  |
| 二、终端设备 |  |
| 17 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成数字功放，功率≥60W；支持定压100V方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 10.一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |  |
| 19 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成数字功放，功率≥120W；支持定压100V方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 10.一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 5 | 台 |  |
| 20 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 5 | 套 |  |
| 21 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V) 1.5W, 3W, 6W；额定功率：(70V) 0.75W, 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 92dB；最大灵敏度(W/1M)： 102dB； 3、频率响应(-10dB)： 110-18KHz； | 102 | 只 |  |
| 三、辅助材料 |  |
| 22 | 机柜 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 顶部LED门控照明（选配）、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保 带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG 高级旋把机柜门锁 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 主体颜色：黑色 高度、宽度、深度可选、多项配件可选 全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm | 1 | 个 |  |
| 23 | 辅材 | 网线，水晶头、音频线、金银线、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 24 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 八、会议室多媒体系统 |  |
| 1）、11楼大会议室多媒体系统 |  |
| A、扩声系统 |  |
| 1 | TS系列专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：55Hz~20KHz； 3、额定功率：300W； 4、峰值功率：1200； 5、灵敏度：98dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1.4"压缩高音单元×1； 9、低音：10"低音×1； | 2 | 只 |  |
| 2 | TS系列专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：60Hz~20KHz； 3、额定功率：200W； 4、峰值功率：800； 5、灵敏度：96dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1.4"压缩高音单元×1； 9、低音：8"低音×1； | 2 | 只 |  |
| 3 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、压增益 (@1KHz)：36.2dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥95dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB ★11.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★12.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |  |
| 4 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms | 1 | 台 |  |
| 5 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ | 1 | 台 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ★2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.★通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒 | ★1、产品无线话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书（提供相关证书），频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、供电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：电容式（头戴话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、供电：2节5号1.5V碱性电池 6. 配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 话筒天线 | 1、采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线； 2、天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果； 3、天线的频款涵盖无线麦克风法规的55MHz ~ 85MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益； 4、在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果； 5、天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有1dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量； 技术参数 1、频率范围：550MHz～850MHz 2、极化方式：45° 3、增益：8dBi 4、半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5、前后比：≥23dB 6、输入阻抗：50Ω 7、电压驻波比（VSWR）：≤2、0 8、交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9、上第一副瓣抑制：15dB 10、最大功率：50W 11、雷电保护：直流接地DC 12、接头类型：BNC 13、电缆长度：0、3米 14、天线尺寸：284×284×120mm 15、天线重量：1、4Kg 16、天线罩材料：ABS 17、天线罩颜色：白色 18、工作温度：-40°c～60°c 19、极限风速：60m/s 20、抱杆直径：￠35～￠50mm | 1 | 对 |  |
| 13 | 天线分配器 | 1、频带范围：640~960MHz 2、输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3、输出/入阻抗：50Ω 4、频宽：320MHz 5、电源供应：DC 12-18V/3A | 1 | 台 |  |
| 14 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 2 | 只 |  |
| 15 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 |  |
| B、全数字会议系统 |  |
| 16 | 会议系统主机 | 1. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3. 内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 4. 超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大能同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。KH.123404 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤220mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤220mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 5 | 台 |  |
| 21 | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.遵循规范：IEC60914。 | 5 | 套 |  |
| 22 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |  |
| 23 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 1 | 只 |  |
| C、信号管理系统 |  |
| 24 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.产品具有CQC认证,采用高性能的硬件设计，完美支持各类高清晰数字/模拟信号切换处理,可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 2.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 3.通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 4.支持最大分辨率达到4Kx2K。 5.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件） 7.支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 8.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 9.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 10.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，并且支持POC对外供电。 11.支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 12.支持智能温控，控制矩阵风扇的运行； 13.系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 14.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备，为坐席人员带来实时的全方位管控体验。 15、可接入输入卡数量：2块； 16、可接入输出卡数量：2块； 17、可接入控制卡数量：1块； 18、输入通道：8路； 19、输出通道：8路； | 1 | 台 |  |
| 25 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 26 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI音视频信号输入，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.最大支持分辨率：1920X1200P@60； 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 像素带宽：165MHz, 全数字 9. 接口带宽：6.75Gbp,全数字 10. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 11. 建议输入距离≤20米 | 1 | 块 |  |
| 27 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 28 | SDI无缝高清输入卡 | 1.SDI输入板卡，支持数字高清1080P信号，支持4路SDI视频信号输入。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6.最大支持分辨率1080P，完全兼容HDTV。 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 最大输入距离 60米 | 1 | 块 |  |
| 29 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 30 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI音视频信号输出，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；.支持倍线功能，最高分辨率支持1080P; 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 建议输出距离≤10米 9. 像素带宽：165MHz, 全数字 10. 接口带宽：6.75Gbp,全数字 11. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit | 1 | 块 |  |
| 31 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 32 | SDI无缝高清输出卡 | 1.SDI输出板卡，支持数字高清1080P信号，支持4路SDI视频信号输出。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6.最大支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8.建议输出距离≤100米 | 1 | 块 |  |
| 33 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| D、集中控制系统(网络型) |  |
| 34 | 网络中控主机 | 1、支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果； 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。； 3、全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯； 4、IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 5、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然； 6、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面； 7、采用最新32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz； 8、大量采用高度集成化的处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 9、主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器； 技术参数 1、处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2、存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3、串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4、红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5、I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6、弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7、NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8、封装方式：金属机箱，支持机架安装 9、输入电源：～110-240V 50-60Hz 10、软件：Control System Builder,中英文界面 | 1 | 台 |  |
| 35 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 平板触摸屏 | 操作系统：iOS CPU/GPU： 处理器型号：A6X 处理器核心：双核心 显卡核心：四核心 存储设备：系统内存：1GB 存储容量：4GB、8GB、16GB、32GB 存储扩展：不支持容量扩展 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 37 | 无线路由器 | 无线传输速度: 450Mbps 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率: 2.4G USB接口数量: 不支持 是否支持VPN: 不支持 是否内置防火墙: 是 是否支持WDS: 支持 | 1 | 只 |  |
| 38 | 音量控制器 | 1.4路独立音频通道音量调节模块。 2.支持平衡线路级音频输入/出。 3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能。 4.控制方法: 通过R232协议控制,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备。 5.输入端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输入 、输出端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输出 | 1 | 台 |  |
| 39 | 控制器 | 1、协议兼容:搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制。 3.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 1 | 台 |  |
| E、会议录播系统 |  |
| 40 | 录播主机 | 1、一体化硬件设备，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块； 3、支持自动录制功能，将会议安排表格按xls格式导入，表格导入后便自动按预定时间进行录制，并自动生产会议名并附带议程，会场等信息； 4.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。 5、电影模式的切换方式支持软件和硬件进行手动远程导播，也可配合主机内置的自动导播模块进行全自动导播式切换； 6、支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短； 7、内置VOD点播模块，可通过网络进行视频文件在线播放、暂停、跳转等操作； 8、可配合第三方FTP文件服务器，自动上传备份文件；并提供FTP服务器工具，快速搭建文件服务器，会议文件自动推送到文件服务器中；文件上传和下载可自动对带宽进行调整，防止网络阻塞； 9、支持用户的分级管理功能，可对每个用户分配其帐号和密码，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件； 10、搭配8英寸控制面板远程操控，通过点击面板按钮可实现输入源画面监控或输入源画面导播切换，可对主机进行录播模式切换、启动录制及停止等操作，可实现VGA画面实时锁屏/解锁功能； 技术参数 ★1.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。（提供设备接口图佐证并加盖原厂公章） 2、录制方式：电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面； 3、视频/VGA编码：H.264 High Profile 4.2； 4、支持分辨率(最高)：HD 视频：1920X108(1080P)；VGA:1920x108DVI: 1920X108(1080P60)； 5、支持帧率(最高)：VGA:60fps；高清视频：60fps； 6、码率范围：256Kbps-4Mbps； 7、音频编码方式：AAC； 8、.视频监控：1×HDMI，监控输出分辨率：1080P60 9、文件格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI等 ； 10、存储空间：2TB； | 1 | 台 |  |
| 41 | 自动录制控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于录播系统主机，运行于嵌入式Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电源模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 3.支持添加录制片头、添加录制片尾、上传课表录制等功能。 4.具有图像识别跟踪算法，无需额外安装任何跟踪辅助摄像机，利用全景摄像机即可进行图像分析。 5.支持四画面，三画面，画中画和对话画面模式等，支持自定义布局。 6.支持通过导播台、导播键盘、手机APP导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 摄像机 | 1.全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 3.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 4.音频输入接口：支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。 5.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 6.多种视频输出接口：支持DVI（HDMI），3G-SDI，有线LAN；3G-SDI支持1080P60。 7.多种视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 8.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 9.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 10.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。 11.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 技术参数： 1. 图像传感器： 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2. 视频信号 ：ST接口视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 3. 信噪比： >55dB 4. 视频接口： DVI（HDMI）、 3G-SDI、LAN 5. 图像码流 ：双码流输出 6. 视频压缩格式： H.265、H.264；双码流输出 7. 控制信号接口 ：RS-232，带环通RS-232输出 8. 控制协议： VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400bps 9. 音频输入接口： A-IN/双声道3.5mm线性输入 10. 网络接口： 100M网口（10/10BASE-TX），支持网络VISCA控制协议 11. 网络协议： RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、RTP组播 12. 电源接口： HEC3800电源插座(DC12V) 13. 功耗 ：12W(最大) | 3 | 台 |  |
| 43 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.支持预置位设定及调用功能。 | 3 | 套 |  |
| F、远程视频会议系统 |  |
| 44 | 高清视频终端 | 1.采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持ITU-TH.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264MP、H.264HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 | 1 | 台 |  |
| 45 | 高清视频会议终端嵌入软件 | 1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。 2.支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，兼容SIP协议。 3.支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11、G.722等音频编解码技术。 4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。 5.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 6.支持WEB管理，符合不同用户的使用习惯。 | 1 | 套 |  |
| G、辅助材料 |  |
| 46 | 机柜 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 顶部LED门控照明（选配）、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保 带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG 高级旋把机柜门锁 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 主体颜色：黑色 高度、宽度、深度可选、多项配件可选 全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm | 1 | 个 |  |
| 47 | 辅材 | 网线，水晶头、音频线、金银线、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 48 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 2）、11楼会议室多媒体系统 |  |
| A、投影显示系统 |  |
| 1 | 投影机（4200流明） | 显示技术：DLP、分辩率：1024*768（4：3）、亮度：4200流明、对比度：36000：1、外壳颜色：白色、重量：2.8kg | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 幕面宽3米、高2.2米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影机电动吊架 | 超薄机身设计，满足天天花狭窄的场合；大行程，超低噪音，运行平稳；无线遥控，使用方便可靠；过热保护功能，外型尺寸：45×40×17 自重：29kg 负重：15kg 主要特点：外形美观大方、噪音低、操作容易，用途广，行程可随意调节。 | 1 | 支 |  |
| B、扩声系统 |  |
| 4 | 吸顶扬声器 | 1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.简易快捷的安装方式。 技术参数 1.额定功率：100W 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度(1W/1M)：92dB 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 5.喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1 | 4 | 只 |  |
| 5 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB | 2 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒 | ★1、产品无线话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书（提供相关证书），频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 | 1 | 只 |  |
| C、全数字会议系统 |  |
| 11 | 会议系统主机 | 1. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3. 内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 4. 超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大能同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。KH.123404 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |  |
| 14 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 1 | 只 |  |
| 15 | 会议话筒 | 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 3.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制； 4.代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意； 5.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 6.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 7.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制； 8.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果； 9.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 10.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响； 11.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 会议话筒 | 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 3.代表单元具有发言计时和定时发言功能； 4.代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意； 5.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 6.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 7.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制； 8.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果； 9.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 10.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响； 11.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 | 21 | 台 |  |
| 18 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.遵循规范：IEC60914。 | 21 | 套 |  |
| D、辅助材料 |  |
| 19 | 机柜 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 顶部LED门控照明（选配）、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保 带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG 高级旋把机柜门锁 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 主体颜色：黑色 高度、宽度、深度可选、多项配件可选 全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm | 1 | 个 |  |
| 20 | 辅材 | 网线，水晶头、音频线、金银线、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 21 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 3）、5楼会议室多媒体系统 |  |
| A、投影显示系统 |  |
| 1 | 投影机（4200流明） | 显示技术：DLP、分辩率：1024*768（4：3）、亮度：4200流明、对比度：36000：1、外壳颜色：白色、重量：2.8kg | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 幕面宽3米、高2.2米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影机吊架(固定） | 承重25公斤 ，适用95%以上投影机 ，可调配各种角度和长度，适用95%投影机。 | 1 | 支 |  |
| 4 | 插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm | 1 | 只 |  |
| 5 | 辅材 | 网线，水晶头、音频线、金银线、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 6 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 4）、6楼会议室多媒体系统 |  |
| A、投影显示系统 |  |
| 1 | 投影机（4200流明） | 显示技术：DLP、分辩率：1024*768（4：3）、亮度：4200流明、对比度：36000：1、外壳颜色：白色、重量：2.8kg | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 幕面宽3米、高2.2米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影机电动吊架 | 超薄机身设计，满足天天花狭窄的场合；大行程，超低噪音，运行平稳；无线遥控，使用方便可靠；过热保护功能，外型尺寸：45×40×17 自重：29kg 负重：15kg 主要特点：外形美观大方、噪音低、操作容易，用途广，行程可随意调节。 | 1 | 支 |  |
| B、扩声系统 |  |
| 4 | 吸顶扬声器 | 1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.简易快捷的安装方式。 技术参数 1.额定功率：100W 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度(1W/1M)：92dB 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 5.喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1 | 4 | 只 |  |
| 5 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB | 2 | 台 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ | 1 | 台 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒 | ★1、产品无线话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书，（提供相关证书）频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 | 2 | 只 |  |
| C、全数字会议系统 |  |
| 11 | 会议系统主机 | 1. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3. 内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 4. 超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大能同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。KH.123404 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |  |
| 14 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 1 | 只 |  |
| 15 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.产品具有CQC认证,采用高性能的硬件设计，完美支持各类高清晰数字/模拟信号切换处理,可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 2.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 3.通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 4.支持最大分辨率达到4Kx2K。 5.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件） 7.支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 8.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 9.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 10.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，并且支持POC对外供电。 11.支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 12.支持智能温控，控制矩阵风扇的运行； 13.系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 14.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备，为坐席人员带来实时的全方位管控体验。 15、可接入输入卡数量：2块； 16、可接入输出卡数量：2块； 17、可接入控制卡数量：1块； 18、输入通道：8路； 19、输出通道：8路； | 1 | 台 |  |
| 16 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 17 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI音视频信号输入，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.最大支持分辨率：1920X1200P@60； 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 像素带宽：165MHz, 全数字 9. 接口带宽：6.75Gbp,全数字 10. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 11. 建议输入距离≤20米 | 2 | 块 |  |
| 18 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 套 |  |
| 19 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI音视频信号输出，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；.支持倍线功能，最高分辨率支持1080P; 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 建议输出距离≤10米 9. 像素带宽：165MHz, 全数字 10. 接口带宽：6.75Gbp,全数字 11. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit | 2 | 块 |  |
| 20 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 套 |  |
| D、集中控制系统(网络型) |  |
| 21 | 网络中控主机 | 1、支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果； 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。； 3、全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯； 4、IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 5、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然； 6、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面； 7、采用最新32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz； 8、大量采用高度集成化的处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 9、主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器； 技术参数 1、处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2、存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3、串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4、红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5、I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6、弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7、NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8、封装方式：金属机箱，支持机架安装 9、输入电源：～110-240V 50-60Hz 10、软件：Control System Builder,中英文界面 | 1 | 台 |  |
| 22 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 平板触摸屏 | 操作系统：iOS CPU/GPU： 处理器型号：A6X 处理器核心：双核心 显卡核心：四核心 存储设备：系统内存：1GB 存储容量：4GB、8GB、16GB、32GB 存储扩展：不支持容量扩展 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 24 | 无线路由器 | 无线传输速度: 450Mbps 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率: 2.4G USB接口数量: 不支持 是否支持VPN: 不支持 是否内置防火墙: 是 是否支持WDS: 支持 | 1 | 只 |  |
| 25 | 音量控制器 | 1.4路独立音频通道音量调节模块。 2.支持平衡线路级音频输入/出。 3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能。 4.控制方法: 通过R232协议控制,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备。 5.输入端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输入 、输出端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输出 | 1 | 台 |  |
| 26 | 控制器 | 1、协议兼容:搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制。 3.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 1 | 台 |  |
| E、无纸化会议系统 |  |
| 27 | 无纸化服务主机 | ★1. 提供中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)。 2.采用CPU配置不低于四核/八线程/CPU主频3.2GHz-4.0GHz（参考的配置不低于I7-4790） 3.采用内存配置不低于8G DDR3 1600 4.采用硬盘容量不低于1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：1×HDMI、1×VGA；具备音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口；具备其他接口：1×RS232、4×USB接口。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。 2.采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、结束会议，以及查看会议详情）。 3.支持不同权限管理模式，用户角色包含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理；会议室可添加不同终端，可对终端进行单个或多个同时升降控制/开关机控制，并可关联话筒单元。 5.支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器，流媒体服务器。 6.支持与中控系统对接，实现中控系统控制无纸化系统终端统一或分组开关机，控制升降器统一或分组升降。 7.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持用户组织架构功能，创建会议添加参会人员时可以通过用户组织架构来筛选。 8.支持创建（及修改、删除、查看）多场会议，对不同会议添加不同的用户并设定不同的角色（主持、秘书、普通参会者），可以对会议进行开启、结束等操作。 9.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 10.支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。 11.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 12.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 无纸化一体式升降器 | ★1．具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)。 2．触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。 3．带麦克风一体升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 4．设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 5．设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮。 6．设备面板厚度仅为3mm，宽度仅70mm，占用空间小。 7．采用进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低。 8．15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。 8．支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 9．设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 ★10.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖生产厂商公章） | 14 | 台 |  |
| 30 | 无纸化会议终端客户端软件 | 1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。 2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 3.支持单机使用，也可以实现集中控制。 4.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 5.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 | 14 | 套 |  |
| 31 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和普通电脑模式，可任意切换。 3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。 4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 6.结束会议终端自动清除本地会议文件。 7.具有4×USB、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口。 8.采用CPU配置I5处理器（四核/CPU主频3.0GHz） 9.采用内存配置DDR4 2133 8GB 10.采用硬盘容量128GB SSD 11.具有千兆网络接口（RJ45） | 14 | 台 |  |
| 32 | 无纸化会议终端软件 | 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。 2.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。 3.支持查看参会名单和会议人员座位图。 4.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。 5.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。 6.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态显示完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 7.支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。 8.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。 9.支持电子白板功能，可个人或多人交互白板，可插入图片批注。 10.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 | 14 | 套 |  |
| 33 | 无纸化流媒体主机 | 1、标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 3、支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 4、支持HDMI、VGA信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 5、配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。 7、支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口返回原本画面输出。 8、支持远程登录web后台管理，可为无纸化多媒体会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台。 9、支持将各终端的信号广播到大屏展示，将无纸化系统同屏画面、投票结果和签到结果投屏到大屏展示。 9、支持投票结果图形展示在大屏上。 10、支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 11、支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出； 12、支持将4组不同的屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。 | 1 | 台 |  |
| F、远程视频会议系统 |  |
| 36 | 高清视频终端 | 1.采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持ITU-TH.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264MP、H.264HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 高清视频会议终端嵌入软件 | 1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。 2.支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，兼容SIP协议。 3.支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11、G.722等音频编解码技术。 4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。 5.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 6.支持WEB管理，符合不同用户的使用习惯。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 摄像机 | 1.高清摄像机采用高品质超长焦镜头，具备20倍光学变倍镜头，支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HDCMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm~88.5mm,光圈系数F1.8~F2.8。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,GB/T2818组播等协议。 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。支持多达255个预置位。 7.水平视场角：60.7°~3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7°~100°/s，垂直转动速度范围：1.7°~69.9°/s。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码。 | 2 | 台 |  |
| 39 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.支持预置位设定及调用功能。 | 2 | 套 |  |
| G、辅助材料 |  |
| 40 | 机柜 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 顶部LED门控照明（选配）、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保 带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG 高级旋把机柜门锁 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 主体颜色：黑色 高度、宽度、深度可选、多项配件可选 全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm | 1 | 个 |  |
| 41 | 辅材 | 网线，水晶头、音频线、金银线、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 42 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 5）、7楼会议室多媒体系统 |  |
| A、投影显示系统 |  |
| 1 | 投影机（4200流明） | 显示技术：DLP、分辩率：1024*768（4：3）、亮度：4200流明、对比度：36000：1、外壳颜色：白色、重量：2.8kg | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 幕面宽3米、高2.2米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影机吊架(固定） | 承重25公斤 ，适用95%以上投影机 ，可调配各种角度和长度，适用95%投影机。 | 1 | 支 |  |
| 4 | 插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm | 1 | 只 |  |
| 5 | 辅材 | 网线，水晶头、音频线、金银线、电源线、配管等 | 1 | 批 |  |
| 6 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 九、大屏显示系统 |  |
| 1）、大屏显示系统-11楼大会议室 |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.像素结构 SMD1515 三合一 LED 2.像素间距（mm） 2 3.模组分辨率（W×H）160×80=12800 4.模组尺寸（mm） 320×160×16.8 5.模组重量（kg） 0.445 6.模组输入电压（V） 5±0.1 7.模组最大电流（A） ≤5.2 8.模组最大功耗（W） ≤26 9.箱体模组组成（W×H） 2×3 10.箱体分辨率（W×H） 320×240 11.箱体尺寸（mm）640×480×77.2 12.箱体面积（m2） 0.3072 13.箱体重量（kg） 6-8 14.箱体像素密度（点/m2） 250000 15.箱体平整度（mm） ≤0.2 16.维护方式 后维护（可定制前维护） 17.箱体材质 压铸铝 18.单点亮度校正 有 19.单点色度校正 有 20.白平衡亮度（nits） ≥500 21.色温（K） 2000—9500可调 22.视角（水平/垂直°） 140/120 23.亮度/色度均匀性 ≥99% 24.对比度 5000:1 25.箱体最大功耗（W） 166 26.箱体平均功耗（W） 55.3 27.供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率47-63（Hz） 28.换帧频率（Hz） 50&60 29.驱动方式：恒流驱动，40扫 30.灰度级别 16384 31.刷新率（Hz）38400Hz 32.颜色处理位数 14bit 33.寿命典型值（hrs） 100,000H 34.工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃– 50℃ / 10%-65%RH（无结露） 35.存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃– 30℃ / 10%-60%RH（无结露） 36.LED显示屏正常工作时具备消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消除）、消除“十”字架和列常亮功能（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 37.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 像素失控率≤1/100000，无连续失控点 显示屏支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度。支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置; 38.平均无故障工作时间≥120000，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟 （提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告复印件并加盖原厂公章） 显示屏生产厂商符合国家及行业标准CLASS-B 提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告 39.大屏幕工作时间：支持7×24小时无间断工作，工作无故障，画面稳定无闪烁; 40.为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保，提供针对产品节能的国家级技术证明文件复印件并加盖原厂公章 41.投标产品制造商应具有ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及CMMI5软件成熟度认证资质，（须提供相关证书复印件并加盖原厂公章）。 42.为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局提供的证明文件； 43.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书复印件并加盖原厂公章） 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明复印件并加盖原厂公章） 44.显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏智能检测修复软件，为确保软件产品正规且无软件产品产权纠纷，（需提供相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）； | 23.552 | 平方米 |  |
| 2 | 发送盒 | 1. 支持2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接。 2、双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步。 3、支持低亮高灰。 4、支持同时控制不同规格的多个显示屏。 技术参数： 1.工作电压：DC 3.8V-12V宽电压 2.功耗：6W | 4 | 台 |  |
| 3 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制设备 | 台式电脑整机（I5-10400F/16G/1T+256G） | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 为保证系统稳定性与兼容性，要求LED显示屏必须与控制系统为同一个品牌，（提供CCC证书提供相关证书复印件并加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 配电柜 | 1、规格：20KW 2、输出路数：6路 3、主要配置：浪涌、多功能卡、温湿度传感器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 钢结构 | LED显示屏安装钢结构 | 24.57 | 平方米 |  |
| 8 | 辅材 | 动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*10+1*6，RVV3*2.5mm²，网线，水晶头等 | 1 | 批 |  |
| 9 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 2）、大屏显示系统-1楼大厅 |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.像素结构 SMD1515 三合一 LED 2.像素间距（mm） 2 3.模组分辨率（W×H）160×80=12800 4.模组尺寸（mm） 320×160×16.8 5.模组重量（kg） 0.445 6.模组输入电压（V） 5±0.1 7.模组最大电流（A） ≤5.2 8.模组最大功耗（W） ≤26 9.箱体模组组成（W×H） 2×3 10.箱体分辨率（W×H） 320×240 11.箱体尺寸（mm）640×480×77.2 12.箱体面积（m2） 0.3072 13.箱体重量（kg） 6-8 14.箱体像素密度（点/m2） 250000 15.箱体平整度（mm） ≤0.2 16.维护方式 后维护（可定制前维护） 17.箱体材质 压铸铝 18.单点亮度校正 有 19.单点色度校正 有 20.白平衡亮度（nits） ≥500 21.色温（K） 2000—9500可调 22.视角（水平/垂直°） 140/120 23.亮度/色度均匀性 ≥99% 24.对比度 5000:1 25.箱体最大功耗（W） 166 26.箱体平均功耗（W） 55.3 27.供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率47-63（Hz） 28.换帧频率（Hz） 50&60 29.驱动方式：恒流驱动，40扫 30.灰度级别 16384 31.刷新率（Hz）38400Hz 32.颜色处理位数 14bit 33.寿命典型值（hrs） 100,000H 34.工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃– 50℃ / 10%-65%RH（无结露） 35.存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃– 30℃ / 10%-60%RH（无结露） 36.LED显示屏正常工作时具备消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消除）、消除“十”字架和列常亮功能（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 37.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 像素失控率≤1/100000，无连续失控点 显示屏支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度。支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置; 38.平均无故障工作时间≥120000，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟 （提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告复印件并加盖原厂公章） 显示屏生产厂商符合国家及行业标准CLASS-B 提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告 39.大屏幕工作时间：支持7×24小时无间断工作，工作无故障，画面稳定无闪烁; 40.为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保，提供针对产品节能的国家级技术证明文件复印件并加盖原厂公章 41.投标产品制造商应具有ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及CMMI5软件成熟度认证资质，（须提供相关证书复印件并加盖原厂公章）。 42.为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局提供的证明文件； 43.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书复印件并加盖原厂公章） 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明复印件并加盖原厂公章） 44.显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏智能检测修复软件，为确保软件产品正规且无软件产品产权纠纷，（需提供相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）； | 28.16 | 平方米 |  |
| 2 | 发送盒 | 1.支持2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接。 2、双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步。 3、支持低亮高灰。 4、支持同时控制不同规格的多个显示屏。 技术参数： 1.工作电压：DC 3.8V-12V宽电压 2.功耗：6W | 6 | 台 |  |
| 3 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制设备 | 台式电脑整机（I5-10400F/16G/1T+256G） | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 为保证系统稳定性与兼容性，要求LED显示屏必须与控制系统为同一个品牌，（提供CCC证书提供相关证书复印件并加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 配电柜 | 1、规格：20KW 2、输出路数：6路 3、主要配置：浪涌、多功能卡、温湿度传感器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 钢结构 | LED显示屏安装钢结构 | 29.274 | 平方米 |  |
| 8 | 辅材 | 动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*10+1*6，RVV3*2.5mm²，网线，水晶头等 | 1 | 批 |  |
| 9 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 十、建筑自控 |  |
| 一、楼宇自控 |  |
| 1 | 服务器 | 处理器：英特尔至强可扩展处理器，不低于3.0Ghz主频 硬盘：不小于1TG SATA+256GB SSD 内存：不小于16GB 系统：预装WindowServer2012或以上版本 安装方式：机架式/塔式 | 1 | 台 |  |
| 2 | 工作站 | 台式电脑整机（I5-10400F/16G/1T+256G） | 1 | 套 |  |
| 3 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4、端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 打印机 | A4文件打印机，USB接口。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 保控自控系统监控软件V3.0 | 自动化控制系统监控软件单机版本 ，C/S架构 对自动化各个子系统进行进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆，查询及操作不同的区域集中控制，分散管 支持Modbus RTU/UDP/TCP、OPC Server等通讯协议 ★具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（提供第三方证明文件）。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 保控自控系统接口软件V1.0 | 楼宇控制系统OPC服务器软件（标准的MODBUS协议通讯转换） | 1 | 套 |  |
| 7 | 保控自控系统接口软件V1.0 | 楼宇控制系统OPC服务器软件（标准的MODBUS协议通讯转换） | 1 | 套 |  |
| 8 | 保控自控系统接口软件V1.0 | 楼宇控制系统OPC服务器软件（标准的MODBUS协议通讯转换） | 1 | 套 |  |
| 9 | CPU模块 | 主控制器单元, 内建处理器，可扩展I/O模块32个 尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 串行接口：2路RS-485， 支持上、下行自由口通讯， 通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 ★制造商具有ISO9001/ISO14001 两个体系认证，产品具有CE认证（提供第三方证明文件） ★网络控制器支持冗余备份功能，冗余控制器响应时间不超过100ms；在特殊重要场合可选配冗余控制器，保证系统的稳定运行。（提供第三方证明文件）。 ★ 厂家具有冗余控制和自加载功能的可编程控制器实用新型专利证书；（提供第三方证明文件）。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 电源模块 | IO电源供应单元 尺寸：W108xH112xD62（mm) 输入电压：AC88~220V，输入频率：47~63Hz 输出电压：DC24V，输出电流1.1A，输出功率：25W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨 | 1 | 个 |  |
| 11 | 8路数字量输入模块 | IO数字量扩展处理单元 尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输入：8路，干结点，光耦隔离，LED状态指示 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 16路数字量输入模块 | IO数字量扩展处理单元 尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输入：16路，干结点，光耦隔离，LED状态指示 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 3 | 个 |  |
| 13 | 8路数字量输出模块 | IO数字量扩展处理单元 尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<5W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输出：8路，继电器，10A，LED状态指示 接线方式：通道独立接线模式(默认)/通道共地接线模式(可选) 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 8路模拟量输入模块 | IO模拟量扩展处理单元 尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 模拟输入：8路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（PT1000） 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 ★模拟量输入、输出模块精度要求为测得值与实际输入信号值误差≤0.5％；（提供第三方证明文件）。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 模块连接端子 | 模块总线专用连接器 | 3 | 对 |  |
| 16 | 室内DDC专用控制箱 | 尺寸：L600xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 3 | 个 |  |
| 17 | 开关电源 | 尺寸：L53xW55xH90 (mm)，电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 3 | 个 |  |
| 18 | 执行机构 专用电源 | 尺寸：L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-4~40℃ 无冷凝 | 3 | 个 |  |
| 19 | 多联机系统网关 | 输入电源：DC 12V 消耗功率：1.8W 工作环境：环境温度:0～40℃ 环境湿度：20～85%（无凝露） 空调通讯线间电压：AC 5V 传输模式：半双工 波特率：9600bps | 3 | 个 |  |
| 20 | 多联机系统采集器 | 电源电压(范围VDC)：4.75-5.25 静态电流(Ma)：50 默认波特率(bps)：9600 校验：EVEN ModBus地址：1 通信接口类型：LoRa 、CAN 工作温度：-20℃～+60℃ | 31 | 个 |  |
| 21 | 协议转换模块 | 尺寸：L94xW65xH25 (mm)，电源：DC12-48V，功率：<2W 下行接口：1路RS485/422/232，上行接口：1路以太网 处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：600个16位数据 | 1 | 个 |  |
| 22 | 协议转换模块 | 尺寸：L94xW65xH25 (mm)，电源：DC12-48V，功率：<2W 下行接口：1路RS485/422/232，上行接口：1路以太网 处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：600个16位数据 | 1 | 个 |  |
| 23 | 液位开关 (3M) | (mm)，电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：0.3~3m 工作温度：0℃-60℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP65, 安装方式：投入介质, 介质：水 | 9 | 个 |  |
| 24 | 壁挂式一氧化碳传感器 | 尺寸：L86xW86xH29 (mm)，电源：DC24V 输出信号：4~20mA, 量程：0~500ppm≤±1PPm 工作温度：0℃-50℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：壁挂 | 8 | 个 |  |
| 25 | 辅材 | 信号线及控制总线RVV2*1.0、RVV4*1.0、RVV8*1.0、RVVP4*1.0、RVSP2*1.0、RVVP2*1.0，线管、网线，水晶头等 | 1 | 批 |  |
| 26 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 二、智能照明 |  |
| 1 | 保控自控系统监控软件V3.0 | 智能照明控制系统监控软件-基础版C/S架构（250点以下） 对智能照明各个系统进行进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆，查询及操作不同的区域 集中控制，分散管理 ★具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（提供第三方证明文件）。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电源模块 | 尺寸：L53xW55xH90 (mm)，电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：150W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 2 | 个 |  |
| 3 | 智能照明网关 | 主控制器普通照明网关单元, 尺寸：W72，H95，D65（mm) ，电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 处理器主频200Mhz，RAM512KB，FLASH2M 串行接口：2路RS-485， 支持上、下行自由口通讯， 通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA 扩展容量：CAN总线扩展，可扩展 I/O照明模块99个, 支持照明面板64个 ★产品具有CE认证（提供第三方证明文件）。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 4路照明控制器 | 4通道照明回路控制器 尺寸：W72，H95，D65（mm) ，电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载） 线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2 设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 ★产品具有CE认证（提供第三方证明文件）。 | 12 | 个 |  |
| 5 | 12路照明控制器 | 12通道照明回路控制器 尺寸：W216，H95，D65（mm) ，电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载） 线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2 设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 1 | 个 |  |
| 6 | 6键智能面板 | 6键智能面板 尺寸：W86，H86，D22（mm) ，电源：DC11-30V，功耗<0.5W 防护等级：IP50，安装方式：86底盒安装 支持红外遥控控制 支持按键面板信息定制 支持网关离线情况下，面板直接控制智能照明开关模块，达到照明应急控制。 | 12 | 个 |  |
| 7 | 总线线缆（200m） | 总线线缆（200m） | 2 | 卷 |  |
| 8 | 室内DDC专用控制箱 | 尺寸：L600xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 1 | 个 |  |
| 9 | 辅材 | 网线，水晶头、线管、其他辅料等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |
| 三、建筑能耗 |  |
| 1 | 保控能源计量控制软件v1.0 | B/S架构，搭配数据上传网关，云服务器托管 仪表盘功能：显示项目概况及主要数据功能 设备地图功能：显示表具在系统中的位置信息 通知管理功能：可配置用户欠费、采集器离线等报警、通知信息的发送方式（微信） 实时抄表功能：实时表具数据读取记录 报表查询功能：按日、按月、按任意时间范围；按表、按区域等范围生成对应数据报表 用户管理功能：各用户的项目及权限管理 ★能源计量软件具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，并提供证书证明。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 保控自控系统接口软件V1.0 | 第三方表具设备接入，符合标准的MODBUS协议 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能仪表区域管理器 | 智能仪表通讯采集器，电源：DC18-30V，功耗：＜0.5W 规格：W108，H112，D62（mm)，安装方式：标准DIN35导轨安装 下行接口：1路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议 上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA等协议 设备功能：支持本地数据存储，掉电保存 | 5 | 个 |  |
| 4 | 智能仪表区域管理器 | 智能仪表通讯采集器，DC18-30V，功耗＜0.5W 下行接口：2路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议 上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持MQTT云上传协议支持本地数据存储，掉电保存，支持2048点数据处理 支持数据清洗，整理功能 支持容器部署框架，支持区域设备补偿算法，参数整定补偿算法等 标准DIN35导轨安装 | 1 | 个 |  |
| 5 | 室内能耗专用控制箱 | 尺寸：L400xW300xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，开门形式：单开门，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/导轨 | 5 | 套 |  |
| 6 | 开关电源 | 尺寸：L53xW55xH90 (mm)，电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 5 | 个 |  |
| 7 | 智能冷水表 | 水平旋翼球墨铸铁湿式冷水表 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-30℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 1 | 个 |  |
| 8 | 智能导轨三相电表 | 三相导轨电表 尺寸：W90xH126xD75（mm) ，安装方式：标准DIN35导轨安装 防护等级：IP50，工作环境：-20~70℃，5~95%RH， 参比电流：3×1.5(6)A/3×5(60)A/3×10(80)A，可外接互感器 精度：0.5s/d，电流0.5级，电压0.5级，有功1级 通信接口：1路RS485，上行支持ModbusRTU/DLT645 设备功能：全电量、电能数据显示，LCD显示 | 47 | 个 |  |
| 9 | 互感器 | 互感比 5:/100 | 3 | 个 |  |
| 10 | 互感器 | 互感比 5:/200 | 21 | 个 |  |
| 11 | 互感器 | 互感比 5/400 | 21 | 个 |  |
| 12 | 室内DDC专用控制箱 | 尺寸：L600xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 3 | 个 |  |
| 13 | 开关电源 | 尺寸：L53xW55xH90 (mm)，电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 3 | 个 |  |
| 14 | 执行机构 专用电源 | 尺寸：L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-4~40℃ 无冷凝 | 3 | 个 |  |
| 15 | 多联机系统网关 | 输入电源：DC 12V 消耗功率：1.8W 工作环境：环境温度:0～40℃ 环境湿度：20～85%（无凝露） 空调通讯线间电压：AC 5V 传输模式：半双工 波特率：9600bps | 3 | 个 |  |
| 16 | 多联机系统采集器 | 电源电压(范围VDC)：4.75-5.25 静态电流(Ma)：50 默认波特率(bps)：9600 校验：EVEN ModBus地址：1 通信接口类型：LoRa 、CAN 工作温度：-20℃～+60℃ | 31 | 个 |  |
| 17 | 协议转换模块 | 尺寸：L94xW65xH25 (mm)，电源：DC12-48V，功率：<2W 下行接口：1路RS485/422/232，上行接口：1路以太网 处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：600个16位数据 | 1 | 个 |  |
| 18 | 协议转换模块 | 尺寸：L94xW65xH25 (mm)，电源：DC12-48V，功率：<2W 下行接口：1路RS485/422/232，上行接口：1路以太网 处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：600个16位数据 | 1 | 个 |  |
| 19 | 液位开关 (3M) | (mm)，电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：0.3~3m 工作温度：0℃-60℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP65, 安装方式：投入介质, 介质：水 | 9 | 个 |  |
| 20 | 壁挂式一氧化碳传感器 | 尺寸：L86xW86xH29 (mm)，电源：DC24V 输出信号：4~20mA, 量程：0~500ppm≤±1PPm 工作温度：0℃-50℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：壁挂 | 8 | 个 |  |
| 21 | 辅材 | 水表电表通讯线RVSP4*1.0、RVSP2*1.0，网线，水晶头、线管等 | 1 | 批 |  |
| 22 | 安装费 | 运输、安装、调试、售后 | 1 | 项 |  |